## Slide 1: 中国福利彩票实体店 空间设计规范手册
广州市福利彩票发行中心

## Slide 2: 目录
1
空间设计规范说明
22
必做项目和效果图
43
设计规范要求
04
制作规范尺寸图
3

## Slide 3: 空间设计规范说明
01

## Slide 4: 空间设计规范说明
本次为线下实体店空间的升级设计 ，在保留中国福利彩票品牌文化的基础上增加符号化识别、糅合更多年轻化元素 ，点燃品牌活力 ，让用户体验到更浓厚的“福彩” 品牌文化。空间设计规范 ，明确店面设计原则，并灵活运用到店面建设中去 ，加强品牌视觉识别度 ， 以达到“优化店面布局、提升品牌形象” 的目的。
本次对店铺店招的视觉传达、空间感受、产品道具陈列、装修材质等都有着严格的规范 ，以保证同类型空间店面不会因为位置尺寸的不同而产生差异化现象。
除去部分道具模块为定值不可随意变更外 ，其余模块均有对应取值范围 ，需根据实际情况灵活运用。

## Slide 5: 实体店店型分类说明
传统店型
具体 店型
类型
20-30㎡小型店
10-20㎡小型店

## Slide 6: 实体店LOGO应用规范
以“福彩品牌标志”来统称这些元素。福彩品牌标志必须使用提供的电子源文件模板来延伸设计，该标志不得做任何修改，包括任意拉伸或挤压导致LOGO整体变形或分离，也不得重新绘制；该品牌标 志必须置于正确和清晰有序的背景上使用。
在店招上，中国福利彩票品牌标志均为横向版式；福彩品牌标志由图标和中文文字+英文文字构成。
在实体店中，使用统一的色彩非常重要；根据中国福利彩票色彩规范，对店面使用的颜色给出CMYK和PANTONE的精确值。
CMYK：0·100·100·0
PANTONE：485C
CMYK：0·0·0·100
PANTONE：426C

## Slide 7: 必选项目和效果图
02

## Slide 8
必做项目
室内安装空调、烟雾感应器、应急灯、配备2个灭火器（单个重量4KG）、视频监控、配备充足的椅子、室内天花需做集成吊顶（白色铝扣板或石膏板）、门面营业时间牌
店铺门面宽度要求与门头同宽且不少于2米

## Slide 9: 效果图

## Slide 10: 设计规范要求
03

## Slide 11: 室外规范——铝塑板+发光字
仅适用于玻璃门
注意：店铺门面宽度要求与门头同宽且不少于2米
注意：LED灯条为嵌入式,不能贴在招牌表面
注意：门面两边柱子为哑光铝塑板饰面，颜色为工行灰。
注意：招牌字体笔画之间独立镂空不能黏连

## Slide 12
竖向立柱统一使用浅灰色哑光铝塑板/铝板进行安装，材料为铝塑板,统一使用工行灰，所有品牌中的工行灰即可。
137工行灰
3140工行灰
Notes: 竖向立柱材料为铝塑板，这里的浅灰色统一使用工行灰，所有品牌中的工行灰即可。（图上的一个是丰顺、上海吉祥）

## Slide 14: 室外规范——营业时间牌二选一
营业时间提示牌，墙面悬挂安装或玻璃面悬挂安装，最低安装离地距离不能小于1800mm高，可在2000mm内适度调整。
营业时间牌统一悬挂在右侧玻璃面或右侧立柱
墙面悬挂
玻璃面悬挂
改图为材质展示，悬挂位置需按标准要求悬挂

## Slide 15: 室内规范——背景墙材质二选一
标准版
简约版

## Slide 16: 室内规范——背景墙和体验区规范
左窄正宽“L”型转角背景墙
正窄右宽“L”型转角体验区墙面
红色装饰线内使用白色铝塑板为背景墙底板。

## Slide 17: 室内规范——背景墙和体验区规范
左宽正窄“L”型转角背景墙
“一”型体验区墙面
红色装饰线内使用白色铝塑板为背景墙底板。
这里可不做红色装饰边

## Slide 18: 室内规范——背景墙和体验区规范
“一”型背景墙
选择一型背景墙的,发行宗旨可不做图标,只做“扶老助残救孤济困文字，放置“中国福利彩票英文字”正下方，右边文字不要超过福彩logo 上下边。
扶老 助残 救孤 济困

## Slide 19: 室内规范——体验区开奖号码表
中国福利彩票xx游戏历史开奖号码表，不得采用卷帘滚轴式，材质为方木架+底板+背胶光膜电脑喷画(内容按照手册更新)+透明钢化玻璃（不锈钢包边)，中国福利彩票xx 游戏历史开奖号码表所在面墙的红色装饰线条可不做。

## Slide 20: 开奖公告栏、走势图
注意：36选7游戏已取消，开奖公告栏和走势图都不用做

## Slide 21: 室内规范——服务台展示组合柜
服务台产品展示组合柜分五种类型，可根据不同店型选配柜体，其中服务台主展柜为必选项，且须放置于背景墙前方,搭配即开票抽屉柜或即开票玻璃柜使用。
主展柜
即开票抽屉柜
即开票玻璃柜
票种logo图案统一采用10mm透明亚克力底面丝印或UV材质，背胶粘贴于柜体上。

## Slide 22: 室内规范——配套独立桌
（必做）
（选做）
（选做）
（必做）
（必做）

## Slide 23: 室内规范——品牌警示语标牌
品牌警示语标牌，可放在服务台主展柜上，材质为8mm 厚透明亚克力;或贴在服务台主展柜台前，材质为不粘胶。福彩品牌标识红色丝印文字

## Slide 24: 室内规范——顶面规范(材质规范说明)

## Slide 25: 室内规范——顶面规范(施工规范说明)

## Slide 26: 室内规范——地面材质规范

## Slide 27: 室内规范——消防设备放置要求

## Slide 28: 制作规范尺寸图
04